## Slide 1: Warning, Before We Go
Konkuk University, Department of Computer Science/Software
Jason. HW. Kang

## Slide 2: 주의사항! (Most important)
1. 프린트를 시작했을 때, 프린트를 진행중일때, 프린트가 끝나고 약 10~20분간은 절대 프린터 내부에 손을 넣거나 만지는 행위는 하지 말기.
2. 프린터를 무리하게 움직이거나, 충격을 주지 말기(동작중/동작 안할때 포함)
3. 메뉴 조작은 “자신이 무엇을 하는지” 정확히 알고, 이에 발생하는 문제에 항상 대비한다.
4. 항상 문제 상황에 대비해, 화제 혹은 이에 준하는 사고가 날 경우, 소화기 및 안전 가이드라인을 상시 준비해 놓는다.

## Slide 3: 주의사항! (Most important)
5. 출력이 모두 끝난후, 안전 온도(E:30~40, HB: 40) 이하로 내려갔을 때, 출력물은 베드에서부터 조심히 헤라로 분리시킨다.
6. 어떤 상황이든 프린터를 진행할 때는 보호자 혹은 이에 준하는 사람이 출력 상황을 상시 모니터링 해야되며, 출력 예상 도중 모니터링이 불가능할 경우, 출력은 하지 말아야된다.
7. 출력 중에는 재료/소재 상관 없이 CO2, FormAldeHyde(ABS)가 다량 나올 수 있으므로 장소가 상시 환기되어야 하고, 사람은 가까이에서 냄새를 맡는 행위 등을 하여서는 절대 아니된다. 즉, 밀폐된 공간에서 출력은 금한다.

## Slide 4: 주의사항! (Most important)
8. RepRap기반 혹은 자작 프린터 같은 경우는 정전기에 매우 취약하므로 항상 조심한다.
9. 프린터가 작동중일때(전원만 켜졌을 때 포함) 절대, 절대 내부 전자기기(eg: M/B, StepDriver, Connectors)에 손대지 않는다. 부득이하게 손 대야할 경우, “자신이 무엇을 하는지” 정확히 파악하고, 최악의 상황을 대비해 안전 계획을 세우고, 장갑 등 안전설비를 갖춘 후 진행한다.
10. 전기/전자 문제가 발생했을 경우에는 신속히 메인 전원(차단기)로 전원을 차단하고, 부득이하게 메인 전원이 차단 불가능하면 콘센트의 전원부터 끈다. 단, 고압의 전류 및 AC전원이 셀 수 있으니 이 작업을 할 때는 절연장갑을 무조건 착용한다.

## Slide 5: 주의사항! (Most important)
11. 문제가 발생했을 경우, 신속히 프린터 관리자 혹은 내부 관리자(Inner Supervisor)에 즉시 보고하고, 이에 따른 적절한 안전 조치를 받는다.
12. 모든 안전 조치는 전원 차단 등, “외부로부터 차단”에 중점을 두어야 하며, 전문적인 지식 없이는 함부로 프린터 전기/전자 내부를 조작하거나 만지면 절대 아니된다.
13. 안전 문제가 발생할 때는, 심각한 경우 인명 피해 및 재산 피해가 상황에 따라 막대하게 입을 수 있으므로, 작은 문제라도 예방과 원인 분석을 위해 발생 시각 및 원인 분석 및 결과를 기록하고 영구 보관한다. 차후 재산 및 인명피해가 심각할 경우, 경찰 조사자료 및 참고자료로 쓰일 수 있으니 필히 작성하고 보관한다.

## Slide 6: 주의사항! (Most important)
14. 마지막으로 모든 작업을 할 때는, 항상 최악을 고려하고, 모든 가능성을 열어두어 그에 대비 하고 작업을 해야된다!

## Slide 7: Thank You !
Jason HW Kang